## Slide 1
1 均匀流水线
加法流水线：
二．流水线的执行过程及性能评价
1）不相关算式
  计算：Si = ai + bi (i=0～7) 共有8个算式
①S0=a0+b0 ②S1=a1+b1 … ⑧S7=a7+b7
画出各算式在流水线上执行过程时空图

## Slide 2
S0
S1 S2 S3 S4
S5 S6 S7
过程段
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
5
4
3
2
1
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
t(
Δ
t)
完成n个连续任务需要的总时间为：
Tk＝（k＋n－1）t
其中：k 为流水线的段数，t为时钟周期。

## Slide 3
最大吞吐率为：
性能计算：
吞吐率（TP）：单位时间输出的结果数。
TP=(输出结果数)/（完成算式总用时）
=8/12=2/3（1/Δt）

## Slide 4
一个浮点加法器流水线的时空图
由求阶差、对阶、尾数加和规格化4个流水段组成。

## Slide 5
规格化
尾数加
对 阶
求阶差
求阶差1
求阶差2
求阶差3
求阶差4
求阶差5
0
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8 时间
规格化1
规格化2
规格化3
规格化4
规格化5
尾数加1
尾数加2
尾数加3
尾数加4
尾数加5
对阶1
对阶2
对阶3
对阶4
对阶5
空间
计算：S=a0+a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7

## Slide 6
2）相关算式
计算：S=a0+a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7
对相关算式要合理分解算式——尽量分解为少相关算式：
    ① S0=a0+a1 ⑤S4=S0+S1
    ② S1=a2+a3 ⑥S5=S2+S3
    ③ S2=a4+a5 ⑦S6=S4+S5
    ④ S3=a6+a7

## Slide 7
TP=7/18 （1/Δt）
TP=(输出结果数)/（完成算式总用时）

## Slide 8
  η=（作用区域面积）/（完成运算所需时间矩形面积）
  =（7*5Δt）/（18Δt*5）=7/18
效率（η）：即流水线上部件的利用率
结论：相关发生时，对单条流水线而言会降低流水线性能。

## Slide 9
4 时间匹配的非均匀流水线
    右图所示乘法流水线
    完成计算:Mi=ai*bi (i=0~7) （也是不相关式子）
    1）① M0=a0*b0 …
    ⑧ M7=a7*b7

## Slide 10
2）画出各算式在流水线上执行过程示意图
    3）性能: TP=8/13 （1/Δt）
η=（8*6Δt）/（13Δt*6）=8/13

## Slide 11
3 时间不匹配的非均匀流水线
按上图所示乘法流水线完成算式:
M=a0*a1*a2*a3*a4*a5*a6*a7
1）合理分解算式
①M0=a0*a1 ②M1=a2*a3
③M2=a4*a5 ④M3=a6*a7
⑤M4=M0*M1 ⑥M5=M2*M3 ⑦M6=M4*M5
1
Δ
t
2
Δ
t
4
Δ
t
3
3
Δ
t

## Slide 12
2)
画出时空图
:
M0 M1 M2 M3 M4 M5 M
过程段
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
4
3
2
1
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
1 2
3 4
6
8 9 10 12
16 20 22 27 t(
Δ
t)
3）性能:
TP=7/27 （1/Δt）
η=（7*6Δt）/（27Δt*4）=7/18

## Slide 13: 4、静态多功能流水线
计算 A*B=
1
2
3
4
5
ai
bi
A*B

## Slide 14
1—2—3---5 做加法
1—4—5 做乘法
解：分解算式
①S1=a1.b1
②s2=a2.b2
③s3=a3.b3
④s4=a4.b4
⑤s5=s1+s2
⑥s6=s3+s4
⑦s7=s5+s6

## Slide 15
 |  | ① | ② | ③ | ④ |  |  |  | ⑤ | ⑥ |  |  |  | ⑦
 | ① | ② | ③ | ④ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | ⑤ | ⑥ |  |  |  | ⑦ | 
 |  |  |  |  |  |  | ⑤ | ⑥ |  |  |  | ⑦ |  | 
① | ② | ③ | ④ |  |  | ⑤ | ⑥ |  |  |  | ⑦ |  |  | 
5
4
3
2
1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
时间

## Slide 16
吞吐率
ＴＰ＝ （１／△Ｔ）
效率＝ ＝３２％

## Slide 17
5、单功能流水线与多功能流水线
单功能流水线：只能完成一种固定功能的流水线。
Cray-1计算机有12条
YH-1计算机有18条
Pentium有一条5段的定点和一条8段的浮点流水线。
PentiumⅢ有两条定点指令流水线，一条浮点指令流水线。
多功能流水线：
流水线的各段通过不同的连接实现不同的功能。
Texas公司的ASC计算机中的8段流水线，能够实现：
定点加减法、定点乘法、
浮点加法、浮点乘法，
逻辑运算、移位操作、
数据转换、向量运算等。

## Slide 19
6、静态流水线与动态流水线
静态流水线：同一段时间内，多功能流水线中的各个功能段只能按照一种固定的方式连接，实现一种固定的功能。
只有连续出现同一种运算时，流水线的效率才能得到充分的发挥。

## Slide 20
动态流水线：在同一段时间内，多功能流水线中的各段可以按照不同的方式连接，同时执行多种功能。

## Slide 21
1 向量的处理方式
计算：fi=ai*bi+ci
设各向量分别放在大写字母单元中:
第二节 向量处理技术

## Slide 22
1）横向处理
    按照算式一个一个地进行计算，即按行计算
    第一步计算：f0=a0*b0+c0
    LD R , A0
    MUL R , B0
    ADD R , C0
    ST R , F0
    第二步计算：f1=a1*b1+c1
    即将第一步中的脚标0改为1，同样用上述四条指令。
    ……
    直到第一百步，f99
优点：作为工作单元的通用寄存器少（本例
仅用一个R）
缺点：条条指令发生相关，因而无人采用。

## Slide 23
2）纵向处理
将所有算式列出后，按列进行计算。如对f0~ f99可分为四大步完成。
第一大步：取向量
LD R0 , A0
    ：
    LD R99 , A99
  第二大步：向量乘
    MUL R0 , B0
    ：
    MUL R99 , B99
  第三大步：向量加
    ADD R0 , C0
    ：
ADD R99 , C99

## Slide 24
  第四大步：送结果
    ST R0 , F0
    ：
    ST R99 , F99
  优点：解决了相关问题，将原来条条发生相关改为条条不相关。
  缺点：在向量数据较多时，所用的寄存器数目多。
如本例共用了一百个寄存器（R0~R99)
结论：在向量数据不多时，可用纵向处理，而向量数据较多时，可用纵横处理。

## Slide 25
3）纵横处理
基本思想：将所有算式分为若干组进行如f0~ f99 可分为10组：
    第一组：，第二组，……第十组
    组内采用纵向处理，组间采用横向处理。
    如第一组：①取向量
    LD R0 , A0
    ：
    LD R9 , A9
    ②向量乘
    MUL R0 , B0
    ：
    MUL R9 , B9

## Slide 26
    ③向量加
    ADD R0 , C0
    ：
    ADD R9 , C9
    ④送结果
    ST R0 , F0
    ：
    ST R9 , F9
其余各组与第一组类似，因而总共用了10个寄存器（R0~ R9）

## Slide 27
    1）向量指令类型
①取向量： Vi←存储器
②存向量： 存储器←Vi
③向量与向量运算：
Vi← Vj OP Vk
④向量与数据运算：
Vi← Vj OP B
2 CRAY-1机有关问题

## Slide 28
2）多向量寄存器组结构
共有8个向量寄存器组（V0～V7），每个组可存放64个长度为64位的二进制数的向量数据。
3）多功能部件
每个部件都以
1τ=10ns=10-8S为单位的流水线结构。

## Slide 29
①逻辑运算：
②定点加：
③移位：
④浮点加：
⑤访存储器：
⑥浮点乘：
⑦除法 ：
此外，在功能部件和向量寄存器组之间相互传送也用1τ。

## Slide 30
4）独立总线结构
每个向量寄存器组到每个功能部件之间都有单独总线连接，在不冲突条件下，可实现功能部件之间并行运行。

## Slide 31
1）写出64组算式
①V2.0←V1.0 + V0.0
② V2.1←V1.1 + V0.1
…
64 V2.63← V1.63 + V0.63
3 向量指令的执行过程及性能计算
已知向量指令：V2← V1 + V0 （浮点加）
向量长度为64，实际上是64组向量数据求和。

## Slide 32
2）画出向量指令结构图（如图所示）
3）画出各算式执行过程示意图
送数1τ，加法6τ，输出结果1τ，共8τ。

## Slide 34
  4）完成运算时间
    第一个结果时间 +（长度-1）τ
    =(1+6+1) τ+(64-1) τ
    =71τ
  5）向量数据处理速度计算
  （向量指令条数*长度）/（完成运算用时）
  =（1*64）/（71*10-8S）
  =90MFOLPS

## Slide 35
如:
    V0←存储器 可并行执行，
    V3← V2×V1 向量长度为64
    V6← V5÷V4
由于除法用时最长，以它为准。
  1+14+1+(64-1)=79(τ)
  3*64/(79*10-8S)≈244MFLOPS
4 多条向量指令的执行过程
若有多条向量指令，且可并行执行时，完成运算用时，可选用时最多的那条向量指令。

## Slide 36
四 向量的链接特性
1 链接：将多条相关的向量指令链接起来组成更大规模的流水线，从而进一步提高向量数据处理速度，这种链接称为向量链接。
2 向量指令之间的几种情况
1）既不相关，又无冲突
不能链接，但可并行执行（执行时间以最长向量指令时间为准）
2）条条指令相关，且无冲突
可顺利链接
3）条条指令相关，但有冲突不能顺利链接，执行时间往往需要推迟。

## Slide 37
3 可顺利链接的情况
有如下向量指令：
①V0←存储器; ②V2←V0+V1; ③V3←V2位移;
④ V5← V3×V4; ⑤ V7← V5÷V6
向量长度64
相关：上一条向量指令的结果作下一条指令的一个源操作数。
2)条条指令相关，且无冲突

## Slide 38
1）画出向量链接特性图
2）完成运算时间
6+2+6+2+4+2+7+2+14+2+（64-1）=110(τ)
3）计算向量数据处理速度：
5*64/(110*10-8S)≈291MFLOPS

## Slide 39
此处结论：
相关在向量链接中有利于向量数据处理速度的提高。
4 不能顺利链接的情况
有如下向量指令：
①V0←存储器; ②V2←V0×V1;
③V4←V2+V3; ④ V5←V4位移;
⑤ V7←V5÷V6; ⑥ V0←V7×V1
条条指令相关，但有冲突不能顺利链接

## Slide 40
  故不能顺利链接
向量长度64，上述向量指令条条相关，有冲突：

## Slide 41
1）不能顺利链接时，对画向量链接特性图的影响。
①源冲突：第一次送出画实线，第二次送出画虚线
②目冲突：第一次接收画实线，第二次接收画虚线
③功能部件冲突：第一次出现画实线，第二次出现画虚线

## Slide 42
①V0←存储器; ②V2←V0×V1;
③V4←V2+V3; ④ V5←V4位移;
⑤ V7←V5÷V6; ⑥ V0←V7×V1

## Slide 43
2）为了计算是否需要推迟时间，以及推迟多少时间，先计算冲突部件的 有关时间。
①源冲突：
从第一次送出到第二次送出之前1τ
②目冲突：
从第一次接收到第二次接收之前1τ
③功能块：
从第一次送出到第二次送入之前1τ

## Slide 44
    源冲突（V1）：
    1+7+1+1+6+1+1+4+1+1+14+1=39(τ)
    目冲突（V0）：
    1+1+7+1+1+6+1+1+4+1+1+14+1+1+7=48(τ)
    功能块（×）：
    1+1+6+1+1+4+1+1+14+1=31(τ)
    说明：乘法功能部件冲突最严重，上述三个时间以最短时间为准（仅适用本例）。

## Slide 45
  3）推迟时间计算：
  ①当长度大于最短有关时间时，实际需要推迟时间为：
  向量时间 – 有关时间
  ②当长度小于等于有关时间时，实际不用推迟，可视为表面冲突。
  本例推迟时间为：64-31=33（τ）
  4）完成运算用时计算：顺利连接时间+推迟时间
    1+6+1+1+7+1+1+6+1+1+4+1+1+14+1+1+7+1+（64-1）+33=152(τ)
  5）性能：
    6*64/（152*10-8）≈253M FLOPS

## Slide 46
练习题：:在CRAY-1机上，在下列指令组中，组内哪些指令可以链接？哪些不可以链接？不能链接的原因是什么？完成各指令所需的拍数（设向量长度均为64,打入寄存器及启动功能部件各需1τ）。
（1）V0←存储器(6τ) ; V1←V2+V3(6τ) ;
V4←V5×V6(7τ)
（2）V2←V0×V1; V3←存储器; V4←V2+V3
（3）V0←存储器;
V2←V0×V1; V3←V2+V0; V6←V3+V4
（4）V0←存储器;
V1←1/V0(14τ) ; V3←V1×V2; V5←V3+V4

## Slide 47
解：
（1）既不相关又不冲突—并行执行（不可链接）
    1+7+1+（64-1）=72(τ)
    3*64/（72*10-8 ）≈267MFLOPS
（2）有相关，不冲突——可链接
1+7+1+1+6+1+（64-1）=80(τ)
3*64/（80*10-8）= 240 MFLOPS

## Slide 48
（3）条条指令相关，但有冲突——不能顺利链接

## Slide 49
  源冲突（V1）:
  1+7+1=9(τ) →推迟 64-9=55τ
功能块冲突（加）:
1τ→推迟 64-1=63τ
用时：
1+6+2+7+2+6+2+6+1+（64-1）+118
=214(τ)
性能：
4*64/（214*10-8）
≈120M FLOPS

## Slide 50
  （4）条条相关，且无冲突——可顺利链接
用时：
1+6+2+14+2+7+2+6+1+（64-1）=104(τ)
性能：
4*64/（104*10-8）≈246M FLOPS