## Slide 1
第六章 总线技术
 什么是总线?
 为什么要采用总线(是否可有非总线结构)?
CPU的更新换代和应用不断扩大, 总线屡屡成为系统性能的瓶颈, 使总线技术得到不断创新
高级计算机结构 第六章 总线技术

## Slide 2
第一节 总线概述
一、总线分类
按系统层次结构
1. 片总线
2. 内总线
一般由CPU引出, 用于直接连接ROM、RAM、接口芯片等。片总线无互换性、不能标准化。
常所说的微机总线(底板总线等), 如: EISA、PCI、PCI-E等。
3. 系统总线
用于系统之间的连接, 如STD32、VME等
4. 外总线(通信总线)
计算机系统与其它外部仪器设备相连的总线。如RS-232、IDE、SCSI等。
高级计算机结构 第六章 总线技术

## Slide 3
存储器扩展板
图形处理器板
I/O
接口板
CPU
存储芯片
接口芯片
片总线
内总线
计算机系统
外总线
各总线之间的关系如下图所示:
高级计算机结构 第六章 总线技术

## Slide 4
若构成多处理机系统, 由系统总线连接各微机系统:
• 另一种分类方法
① 片总线
② 系统总线
③ 外总线
系统1
系统总线
系统n
系统2
• 采用总线结构的优势
① 简化硬件设计、易于扩充;
② 具有“易获得性”;
③ 易于生产、降低成本。
高级计算机结构 第六章 总线技术

## Slide 5
二、总线标准的特性（了解）
1. 物理特性
2. 功能特性
总线的物理连接方式(如引脚尺寸/位置等)
描述信号线的功能,
(1) 数据线和地址线: 决定数据宽度和寻址范围;
(2) 控制、时序和中断信号线: 决定总线功能强弱以及适应性的好坏。
(3) 电源线/地线/备用线
3. 电气特性
如传送方向 /驱动能力/抗干扰能力/正负逻辑等
4. 时间特性
如信号有效的时机、有效持续时间等。
高级计算机结构 第六章 总线技术
主要类型:

## Slide 6
三、总线上的数据传送
(1) 数据传送的过程
① 系统中只有一个总线主设备:
主设备可直接寻址并读写从设备。
② 系统中有多个总线主设备:
• 申请阶段:
向总线分配机构提出总线请求, 获准后下一个总线周期开始占有总线的使用权;
• 寻址阶段:
主设备发出地址及命令寻址从设备;
• 数据在总线上传送;
• 传送结束, 释放总线。
高级计算机结构 第六章 总线技术
总线总裁技术（本章第二节）
重点

## Slide 7
(2) 数据传送的时序配合
① 同步方式
• 有明显时序时间划分;
• 时钟周期时间固定;
各项操作受统一时序控制。
特征表现为:
② 异步方式
各项操作按不同需要安排时间, 不受统一时序控制。
各操作间的衔接和各部件之间的信息交换采用异步应答方式。
③ 半同步方式(扩展的同步方式)
有统一时序同步时钟, 又有类似于于“握手信号”的同步信号。
高级计算机结构 第六章 总线技术

## Slide 8
(3) 总线数据传输率
总线频宽指总线所能达到的最高传输率, 单位为MB/s
传输率计算:
Q = f  W/ N
f ― 总线工作频率(Hz) ;
W ― 总线宽度(Byte) ;
N ― 传送一次数据所需时钟周期的个数。
如, EISA总线进行8位数存取, 存储器存取周期3个CLK。
当CLK为8.33MHz, Q= 8.331/3 = 2.78MB/s。
假设:
在EISA总线上进行32位猝发传送时, 每一个存取周期为1个CLK, 因此Q=8.33  4/1 = 33MB/s(即: EISA总线的最大传输率)
高级计算机结构 第六章 总线技术

## Slide 9
第二节 总线的发展 –总线标准（掌握PCI标准）
一、S –100总线 (第一种公认微机标准总线)
1. 数据宽度: 8位16位 IEEE696总线
2. 速率: 6MB/s
3. 工作方式:
永久性主设备仅一个(CPU), 不支持多机系统
二、STD总线
工业控制用总线标准(属于系统总线)。
主要特点:
1. 高可靠性, 抗干扰、抗振动能力强;
2. 适用于8位和16位处理器, 支持多机系统, 后发展出STD32
高级计算机结构 第六章 总线技术

## Slide 10
三、MultiBus总线
MultiBus-I / MultiBus-II(IEEE796标准), 是一种支持多处理器互连的标准系统总线。
• 支持8位和16位数据传送, 24位地址 (MultiBus-I)
• 提供多机的总线仲裁机制, 最大可支持16个主设备;
• 各处理机内部可有自身的内部总线。
• 支持32位微处理器;
• 40MB/s的传输速率;
• 总线控制器独立于处理器设计, 支持异种机互连;
MultiBus-I
MultiBus-II
大量用于Intel 80386和80486系统
高级计算机结构 第六章 总线技术

## Slide 11
四、ISA总线(Industrial Standard Architecture)
源于IBM-PC总线(ISA-8), 经修改为ISA-16(PC/AT总线)。
主要特点:
4. 速率:
1. 16条数据线、24条地址线
2. 支持15级中断请求、8个DMA通道请求;
3. 未提供支持多机系统的总线仲裁机制。
f=8MHz, 总线宽度W=2Byte, 传送一次数据所需周期数N=2, 所以总线传输率Q=82/2=8MB/s。
80386系统的出现, 导致了另外两种总线的诞生:
• MCA (Micro Channel Architecture)
• EISA (Extended Industry Standard Architecture)
高级计算机结构 第六章 总线技术

## Slide 12
五、MCA总线
1987年IBM公司提出微通道结构, 简称为MCA总线。
1. 数据宽度为32位, 地址总线宽度32位
2. 总线最大数据传输率40MB/s
3. 总线仲裁机构, 可支持16个总线主控制器
4. 支持多用户、多任务的环境
5. 与ISA总线不兼容, 不支持ISA外设
高级计算机结构 第六章 总线技术

## Slide 13
六、EISA总线(Extended Industrial Standard Architecture)
为适应32位处理器系统的需要, 对ISA的扩展。
EISA总线主要特点:
(1) 具有32位寻址能力; 33MB/s传输速率;
(2) 与ISA总线完全兼容, 且具有MCA完全相同的功能。
(3) 提供总线仲裁机制, 以支持多机系统;
(4) 支持猝发和非猝发两种数据传送方式;
(5) 支持宽度不匹配的数据传送;
当收发双方数据宽度不匹配时, 自动转化为多周期传送;
高级计算机结构 第六章 总线技术
EISA总线的主要缺点:
• 传输速率较低: 33MB/s (最大速率)
• 成本高:
需专用芯片支持, 如Intel 82350DT系列芯片

## Slide 14
七、VESA总线
为适应图像、动态视频处理、Windows NT、局域网络以及多媒体的应用等, 需要在CPU和外设之间进行大量及高速的数据传送。
国际视频电子标准协会联合有关公司, 于1992年推出:
VESA Local Bus(简称VL总线) VESA V1.0
主要特点:
• 32位数据总线地址总线
• 支持猝发传输方式
• 最高传输率132MB/s
• 无需专用芯片支持
VESA基本上是80486信号的延伸, 故与80486匹配达到最佳, 80486系统基本上都采用了VESA总线。但由于不支持Pentium级处理器, 随着Pentium的广泛使用, VESA逐渐消失。
高级计算机结构 第六章 总线技术

## Slide 15
八、PCI总线 (外设部件互连标准)
PCI(Peripheral Component Interconnect)总线标准及改型是PC机中使用最为广泛的总线。
主要特点:
(1) 拥有32位和64位两种数据通道;
主频: 33HMz
32位: 132MB/s
64位: 264MB/s
....
....
AD31~0
C/BE3~0
PAR
必备信号
可选信号
C/BE7~4
PAR64
64位扩展
AD63~32
高级计算机结构 第六章 总线技术

## Slide 16
(2) 支持猝发传送
(3) 提供支持多机系统的总线仲裁机制
(4) 采用与处理器无关设计
(5) 与ISA、EISA、VESA、MCA等总线全兼容。
与处理器和外设无关的中间总线设计, 与处理器的连接通过PCI接口控制器或桥路控制器进行。
对不同处理器, 只需设计相应的控制器电路, 不必修改总线协议。
• 主桥: CPU与PCI的桥, 也称为“北桥”;
• 标准总线桥: PCI与标准总线(如EISA等)之间的桥;
• PCI桥: 在PCI与PCI之间的桥。
除北桥以外的其它的桥称为“南桥”(South Bridge)
高级计算机结构 第六章 总线技术

## Slide 17
如图所示:
高级计算机结构 第六章 总线技术
处理器
以太网接口
存储器
SCSI接口
图形接口
PCI控制器
ISA总线
低速I/O
低速I/O
Cache控制器
Cache
总线适配器
CPU总线
硬盘接口
ISA/PCI桥
PCI总线
SCSI接口

## Slide 18
PCI的扩展 — PCI-X总线
工作频率: 传输速率:
66MHZ — 533MB/s
100MHz — 800MB/s
133MHz — 1066MB/s
即某设备向另一目标设备请求数据时, 在目标设备数据准备好之前, 允许该设备处理其他任务。在原有PCI体系中, 设备在完成请求之前不能处理其他事情。在相同的频率下, 性能提高14%~35%。
• PCI-X的总线带宽由133MB/S增至1.066GB/s;
• 采用了分离实务(即多任务)的设计模式
高级计算机结构 第六章 总线技术

## Slide 19
九、PCI-Express (PCI–E)
PCI-X是PCI的扩展, 而PCI–E则是全新设计。
PCI-E (Intel提出的“3GIO”), 用以取代PCI和AGP, 实现总线标准的统一。
与PCI相比, 最大区别是PCI-E采用了点到点传输技术, 使之具有高数据传输率:
各PCI-E设备拥有自己独立的数据连接, 每个设备在要求传输数据时, 建立自己的传输通道, 对于其他设备该通道是封闭的, 可实现设备之间并发数据传输。
传输速率包括1X、X4、X8、16X 、32X等:
X1— 500MB/s X4 — 2GB/s
X8 — 4GB/s X16 — 8GB/s
PCI-E 32X(3.0标准)的双向传输速率高达64GB/S, 预计PCI-E 5.0版将达到128GB/S。
高级计算机结构 第六章 总线技术

## Slide 20
近年状况:
(1) 由于Intel为首的部分大型IT企业的推进, PCI-E快速发展, 支持更快的CPU、更快的图像处理、更快的I/O、高速串行I/O;
(2) 继续开发PCI后续产品, 包括PCI-E与传统PCI总线设备之间的桥接的解决方案, 解决基于PCI的产品如何与PCI-E产品共存, 延长原PCI产品的寿命;
(3) 高速总线的另一阵营(包括AMD、IBM等):
HyperTransport联盟正力推面向CPU至CPU、CPU至I/O、以及板级之间和板内部互接的HyperTransport串行和并行架构。
高级计算机结构 第六章 总线技术
该协议主要用于芯片组和微处理器间的数据传输, 使速率达每秒6.4G到12.8G。

## Slide 21
– 关于外总线
1、RS-232-C串行通信总线
通信时, 需要进行并-串和串-并转换以及电平转换
2、USB总线(Universal Serial Bus)
3、IEEE1394
与USB接口在外形以及大部分功能上相似。
IEEE1394特点:
(1) 使用方便, 支持热插拔
(2) 高速: 400Mbps、800Mbps、1.6Gbps、3.2Gbps。
(3) 点对点连接(peer-to-peer):
(4) 支持多设备串联: 最多可同时连接63个设备
设备间不分主从, 比如两台DV间可直接连接进行数据传输或多台PC共享一台DV。
高级计算机结构 第六章 总线技术