## Slide 1
二、总线仲裁例 — Intel 8289
Intel 8289是为Intel 8086配套仲裁芯片。
Intel 8086的最大和最小工作模式:
引脚MN/MX
=1 单机模式
=0 多机模式
总线控制信号由系统控制器Intel 8288提供
最小模式下的引脚:
M/IO
DT/R
DEN
最大模式下标识为:
S2
S1
S0
8086
MN/MX
S2
S1
S0
8288
总线控制器
INTA
MRDC
MWTC
IORC
IOWC
DEN
DT/R
ALE
OE
转换为总线控制信号
最大模式下由8288 将
S2
S1
S0
高级计算机结构 第六章 总线技术

## Slide 2
 在一个处理器模板内, 可以有存储器和I/O接口(即私有存储器和I/O接口), 统称为独享区。
 独享区和共享区有不同的地址空间
8086
8288 8289
处理器模板1
处理器模板2
处理器模板n
.....
系统总线
系统存储器
系统I/O
共享区
8086
8288 8289
8086
8288 8289
高级计算机结构 第六章 总线技术

## Slide 3
1、8289引脚功能
(1) 工作方式控制
IOB
RESB
Intel
8289
IOB
RESB
其状态由一个模板独享区的配置情况而设置。
① I/O总线方式
IOB
RESB
=00
模板配置情况:
因此按以下方式决定是否提出总线请求:
处理器模板有自身的I/O接口, 且不访问共享区I/O接口; 模板无存储器。
处理器访问I/O时, 无需提出总线请求;
处理器访问存储器时, 需要提出总线请求;
高级计算机结构 第六章 总线技术

## Slide 4
② 常驻总线方式
模板配置情况:
因此:
地址译码。
处理器模板有自身的I/O接口, 也有自身存储器。处理器既要访问自身的I/O接口和存储器, 也要访问共享区I/O接口和存储器。
处理器访问I/O时或访存时, 需要区分访问独享区还是共享区, 以决定是否需要提出总线请求;
区分方法:
独享区和共享区占有不同的存储空间, 通过对模板输出的地址进行译码, 可判断出访问哪一个区域。
IOB
RESB
=11
高级计算机结构 第六章 总线技术

## Slide 5
③ I/O总线/常驻总线方式
模板配置情况:
因此:
一个处理器模板有自身的I/O接口, 也有自身的存储器。处理器不访问共享区I/O接口。
处理器访问I/O时, 不需要提出总线请求;访存时, 需区分访问独享区还是共享区存储器, 以决定是否需要提出总线请求;
区分方法:地址译码。
④ 单一总线方式
模板配置情况:
处理器模板既无I/O接口, 也无存储器。
处理器访问I/O和存储器, 都需要提出总线请求
IOB
RESB
=01
IOB
RESB
=10
高级计算机结构 第六章 总线技术
因此:

## Slide 6
(2) 独立请求信号
BREQ
BREQ
一般用于在并行仲裁方式时, 8289通过该引脚提出请求信号。
(3) 公共请求信号
CBEQ
一般用于在链式仲裁方式时, 8289通过该引脚提出请求信号。
CBRQ
(4) 优先级输入信号
BPRN
BPRN
即“允许”信号。当8289收到该信号时, 所在处理器模板的则可占有总线的使用权。
IOB
RESB
Intel
8289
(5) 优先级输出信号
BPRO
BPRO
即链式仲裁时, 用于连接到下一个仲裁器的
BPRN
高级计算机结构 第六章 总线技术

## Slide 7
(6) 总线忙
BUSY
当前有处理器模板占有总线。
BUSY
(7) 处理器信号
S2
S1
S0
S2
S1
S0
使8289了解处理器当前工作状态
(8) S/R
S/R
地址译码后, 通知8289是否需要提出总线请求。
若访问共享区, 则1 ,
S/R
8289提出总线请求。
若访问独享区, 则0  , 8289不提出总线请求。
S/R
高级计算机结构 第六章 总线技术
BREQ
CBRQ
BPRN
IOB
RESB
Intel
8289
BPRO

## Slide 8
(9) ANYRQST
ANYRQST
用于剥夺某一模块对总线的控制权, 以防止某一模板长期占有总线。
ANYRQST =0:
有优先级更高的请求时, 剥夺当前占有总线的模板的控制权;
ANYRQST =1:
无论优先权高低, 只要其它模板提出请求(通过CBRQ 感知), 在当前周期结束后, 该模板释放总线控制。
高级计算机结构 第六章 总线技术
BUSY
S2
S1
S0
S/R
BREQ
CBRQ
BPRN
IOB
RESB
Intel
8289
BPRO

## Slide 9
用8289构成链式仲裁逻辑例(以三个主设备为例):
BPRN BPRO
8289(1)
BPRN BPRO
8289(2)
BPRN BPRO
8289(3)
CBRQ
BUSY
高级计算机结构 第六章 总线技术

## Slide 10
用8289构成并行仲裁逻辑 (以四个主设备为例):
高级计算机结构 第六章 总线技术
8289(1)
8289(3)
8289(2)
8289(4)
4:2 优先权
编码器
2:4译码器
BREQ1
BREQ2
BREQ3
BREQ4
BPRN1
BPRN2
BPRN3
BPRN4
CBRQ
BUSY

## Slide 11
(10) AEN
AEN
如果8289取得总线控制权, 则处理器占有总线; 若8289未取得控制权, 则处理器不能占有总线。
怎样反映处理器是否占有总线？
当8289收到允许信号, 应使8289所在模板与系统总线连通;
若8289未收到允许信号, 则8289所在模板不能与系统总线连通。
AEN
=0 (有效) 使模板与系统总线连通
=1 (无效) 模板不能与系统总线连通
高级计算机结构 第六章 总线技术
ANYRQST
BUSY
S2
S1
S0
S/R
BREQ
CBRQ
BPRN
IOB
RESB
Intel
8289
BPRO

## Slide 12
CPU
地址锁存器
数据锁存器
8288总线控制器
系统总线
8289总线总裁器
系统连接原理图
AEN
OE
OE
OE
BPRN
高级计算机结构 第六章 总线技术

## Slide 13
高级计算机结构 第六章 总线技术
CPU
各类锁存器
总线控制器
8289
总裁器
BPRN
系统总线
CPU
各类锁存器
总线控制器
CPU
各类锁存器
总线控制器
AEN
OE
8289
总裁器
BPRN
AEN
OE
8289
总裁器
BPRN
AEN
OE
多机系统连接原理图
存储系统
I/O接口